| Организация: | ООО «Компания-Подрядчик» |
| --- | --- |
| АКТ НА ПРОИЗВОДСТВО ЛИКВИДАЦИОННОГО ТАМПОНАЖА АРТЕЗИАНСКОЙ СКВАЖИНЫ |
| Наименование объекта | артезианская скважина № б/н (1) |
| Местоположение объекта | Московская область, ___________ район, ____________ с/о, в 0,5 км от д.____________ |
| Владелец скважины | ООО «Компания-Владелец» |
| Начало бурения скважины | «» | н.с. (нет сведений) | 200 г |
| Окончание бурения скважины | «» | н.с. | 200 г |
| Начало производства тампонажа | «» | декабря | 200 г |
| Окончание производства тампонажа | «» | декабря | 200 г |
| Мы, нижеподписавшиеся, представители Подрядчика | ООО «Компания-Подрядчик» |
| в лице | генерального директора | Иванова Иосифа Вторпетовича |
| (должность) (фамилия, имя, отчество) |
| с одной стороны, и представители Заказчика | ООО «Компания-Заказчик» |
| в лице | генерального директора | Петрова Василия Магометовича |
| (должность) (фамилия, имя, отчество) |
| с другой стороны, удостоверяем производство работ по | полному |
| (полному, частичному) |
| ликвидационному тампонажу | артезианской скважины № б/н (1) |
| согласно | проекта, разработанного ООО «Компания-Проектировщик» |
| Работы по ликвидационному тампонажу характеризуются следующими данными: |
| Глубина скважины перед тампонажем | 22,8 | м |
| Состояние скважины перед тампонажем | по результатам геофизических исследований |
| на глубине 22,1 м отмечается разрыв колонны со смещением; фильтровая часть скважины завалена; обсадные трубы корродированны; водоприток отсутствует; скважина считается аварийной по категории IIIа. |
| Обсадные колонны: |
| диаметр | 273 | мм, в интервале, от | 0,0 | до | 22,8 | м |
| диаметр | -- | мм, в интервале, от | -- | до | -- | м |
| диаметр | -- | мм, в интервале, от | -- | до | -- |  |
| Состояние обсадных труб | интенсивная коррозия |
| Фильтровая колонна (фильтровая часть): |
| диаметр | -- | мм, в интервале, от | -- | до | -- | м |
| диаметр |  | мм, в интервале, от |  | до |  | м |
| диаметр |  | мм, в интервале, от |  | до |  | м |
| Данные о санитарной обработке скважины перед тампонажем | чистка стенок скважины |
| от коррозии и заиливания металлическими щетками и скребками; дезинфекция ствола скважины хлорной известью с дозой хлора 125 мг/л в течении 4-х часов; обработка строительных материалов раствором хлорной извести с дозой хлора 100 мг/л в течении 1 суток. |
| Вид тампонажа | полный тампонаж цементным раствором |
| Состав тампонажной смеси, количество смеси | цемент М-500 – 1 т; песок – 0,77; вода – 0,3м3 |
| количество раствора – 1,2 м3 |
| Способ заливки цементного раствора | закачка цементного раствора насосом ___ через |
| став диаметром 89 мм |
| Способ тампонажа глиной | забой засыпан глиной в интервале 20,8 – 22,8 м |
| -- |
| Количество и интервал установки цементных мостов | один, в интервале 0,0-20,8 м |
| Способ установки цементных мостов | закачка цементного раствора через став под давлением |
| Данные о межтрубной и затрубной цементации в момент тампонажа |  |
| метод перфорации |  | в интервале, от |  | до |  | м |
| Цементация в интервале, от |  | до |  | м |
| Способ цементации, количество и качество цемента |  |
| Интервал частичного тампонажа скважины, от |  | до |  | м |
| Способ испытания скважины на герметичность и полученные результаты | устье скважины |
| заварено 00.00.200_ г., установлена бетонная тумба с размерами 1 х 1 х 1 м |
| Время, затраченное на ликвидационный тампонаж | 5 (Пять) | сут. |
| «Заказчик» ООО «Компания-Заказчик» Генеральный директор ______________________ | «Подрядчик» ООО «Компания-Подрядчик» Генеральный директор ______________________ |
| М.П. | М.П. |